## Slide 2: Herzlich Willkommen!
Schön, dass Sie da sind. Wir starten um xxx Uhr. Unser heutiger Vortrag:
Sie möchten mehr, als nur zuhören?
Gerne 
Hier können Sie…
…zu hören sein
…zu sehen sein
…etwas mitteilen
Notes: Startfolie beim Reinkommen. Dann pünktlich beginnen.

## Slide 3: Das Haus als System und seine klimaneutrale Zukunft
Referent:in
Institution

## Slide 4: Programm:
1
Das System Haus
2
Fit machen für die Zukunft
3
Ihre Fragen
Einführung
Ausblick
Notes: Kurzer inhaltlicher Ausblick

## Slide 5: Über unsere Initiative / Services für Sie
Webseite www.zukunft-zuhause.net
Newsletter:
4 x im Jahr
Notes: Kurze Vorstellung der DBU Initiative sowie der eigenen Aktivitäten

## Slide 6: Ein Haus ist nicht alleine…
Notes: Stichworte: kein Haus ist wirklich allein
Eingebunden in verschiedene Ent- und Versorgungssysteme
Meist nicht bewusst

## Slide 7: Das Haus alleine
Dach – Wand – Decke - Fenster
Strom – Wasser / Abwasser – Wärme
Kommunikation
Licht
Luft
Notes: Das Haus: ein System aus Gebäudehülle und Gebäudetechnik

## Slide 8: Wandel – Haus angenehm temperieren
30°C im Sommer
30°C im Sommer
~ 20°C
Notes: Herausforderung:
- im Sommer die Wärme draußen
- im Winter die Wärme drinnen

## Slide 9: Dämmen
Wand aus der Bronzezeit
U-Wert 0,5 W/m²K
Flechtwerk mit Heu und Lehm
Anforderung der Wärmeschutzverordnung 1995
Quelle: Historischer Wärmeschutz: Geschichte der Dämmstoffe, Energieinstitut Hessen 2017

## Slide 10: Wärme und Behaglichkeit
Notes: Linkes Bild: interne Luftströme – Zugluft - unbehaglich
Rechtes Bild: kaum interne Luftströme – gleichmäßigere Temperaturverteilung – größere Behaglichkeit

## Slide 11: Einen Deckel für das Haus
Notes: Wie beim Kochen: Mit Deckel geht es besser und schneller
Auch beim Haus: oberen Abschluss dämmen!
Oftmals im Eigenbau möglich!

## Slide 12: Der Mantel fürs Haus
Notes: Außenfläche des Hauses: größter Wärmeübertrager!
Dämmung Außenwände – größtes Einsparpotential

## Slide 13: Kalte Füße?
Notes: Wärmeverluste auch nach unten vermeiden
Kalten Füßen im EG Ade sagen
Oftmals Maßnahme im Eigenbau!

## Slide 14: Die Augen des Hauses
Notes: Fenster- und Scheibentechnik enorm weiterentwickelt
Auch dreifach-verglaste Fenster müssen der kälteste Punkt in der Außenwand bleiben

## Slide 15: Schutz vor Überhitzung
10,5°C im Durchschnitt
2018 bislang das heißeste Jahr
Temperaturen über 35°C und mehr
Überhitzung vieler Gebäude
Notes: Sommerlicher Wärmeschutz wird immer wichtiger!
Herausforderung: Erwärmung der Scheibe verhindern
Außenliegender Sonnenschutz in Zukunft zwingend erforderlich

## Slide 16: Gebäudehülle fit für die Zukunft
Notes: Geringe Wärmeverluste über die gesamte Außenfläche des Gebäudes!
Gute Voraussetzungen für eine Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien

## Slide 17: Erneuerbare Wärmeversorgung
Notes: Regenerativ gewonnener Strom für Wärmepumpen
Wärme aus Biogasverstromung über Nahwärmenetze
Wasserstoff für Brennstoffzellen
Infrarotheizungen mit Strom aus EE-Quellen
…

## Slide 18: Die Wärmepumpe
Notes: Wärmepumpe = Vermehrungsmaschine
Macht aus einem Teil Strom möglichst viele Teile Wärme
Beim Betrieb mit Strom aus EE-Quellen klimafreundliche Lösung

## Slide 19: Die Luftwärmepumpe
Notes: Luftwärmepumpe: Kostengünstige Variante der Wärmepumpe
Arbeitet auch bei moderat tiefen Außentemperaturen im Winter effektiv
Geräuschentwicklung kann u.U. Herausforderung sein

## Slide 20: Die Erdwärmepumpe
Erdwärmesonden
Kollektoren
Quelle: https://www.baunetzwissen.de
Notes: Erdwärmepumpen nutzen das Erdreich als Wärmequelle.
Varianten: Kollektoren zur Wärmeaufnahme oder Sonden, die tiefer eingelassen werden.

## Slide 21: Erdwärmepumpe mit Kollektor
Notes: Erdkollektor: 1,5 – 2fache der beheizten Fläche wird benötigt
Aufnahme gespeicherter Sonnenwärme
Verschiebung der Vegetationsperiode im Garten
Fläche darf nicht verschattet sein und keinen großen Bewuchs haben (am besten nur Rasen oder Wiese)

## Slide 22: Erdwärmenutzung mittels Sonde
Notes: 10°C – 12°C sind die Temperaturen in ca. 40 – max. 100m im Erdreich ganzjährig!
Bohrtiefe richtet sich nach Untergrund und Wärmebedarf
Auch zum Kühlen geeignet
Anzeigepflichtig, manchmal auch genehmigungspflichtig

## Slide 23: Grundwasser als Wärmequelle
Notes: Grundwasser = sehr gute Wärmequelle
Grundsätzlich genehmigungspflichtig!
Oft schwierig wg. potentielle Gefährdung Grundwasser
Zur Kühlung geeignet

## Slide 24: Wärmepumpe im Bestand?
Es funktioniert!
56 Gebäude untersucht
50°C – 55°C Vorlauftemperatur
Notes: Wärmepumpe im Bestand: Entscheidend: Vorlauf der Heizung max. 55°C
Testen! Januar u. Februar Vorlauf auf 55°C oder 50°C einstellen, schauen, ob es warm genug wird
Besser: Gebäude dämmen – dann Wärmepumpe (wird einfacher, kostengünstiger, Wärmepumpe muss weniger arbneiten)

## Slide 25: Photovoltaik
Notes: Strom vom eigenen Dach
Entlastet den eigenen Geldbeutel
Entlastet den Ausbau des Stromnetzes
Eigener Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz

## Slide 26: Biomasse und Heizen mit Holz
Notes: Wärme aus Biogasanalgen = gut für Prozesswärme oder Wärmenetze
Holz: guter CO2 Speicher, zu wertvoll zum Verheizen!

## Slide 27: Blockheizkraftwerke - Brennstoffzellen
Notes: BHKS – Blockheizkraftwerke
Stellen sowohl Wärme wie Strom bereit
Gut bei größerem Wärmebedarf
Versorgung von Nahwärmenetzen
Brennstoffzelle: Versorgung mit Wasserstoff – woher? Nischenprodukt

## Slide 28: Solarthermie
Notes: Solarthermie macht bei großem Wärmebedarf Sinn
Teure Anschaffung
Anspruchsvolle Installation u. Instandhaltung
Energieausbeute pro m² größer, aber Anwendungsbereich weniger flexibel

## Slide 29: Smart Home
Komfort
Energieeinsparung
Bedienung
Notes: Komfortgewinn versus Stromverbrauch
Sinnvolle Anwendungen im Bereich Heizungssteuerung und Gebäudeautomation vorhanden

## Slide 30: Ein Haus ist nicht alleine…
Notes: Zukunftsfähige Gebäudemodernisierung – eine umfassende Aufgabe
Aber sinnvoll, lohnenswert und ein Beitrag gegen die voranschreitende Klimakrise

## Slide 31: Über unsere Initiative / Services für Sie
Webseite www.zukunft-zuhause.net
Newsletter:
4 x im Jahr
Notes: Kurze Vorstellung der DBU Initiative sowie der eigenen Aktivitäten

## Slide 32: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!